## Slide 1: NOVá legislativa v energetickém hodnocení budov v české republice
Konference: „Dynamika proměn bydlení“
Ostrava 2019
Ing. Vladan Panovec, Ph.D.

## Slide 2: Přehled nových legislativních dokumentů
Směrnice EP a RADY 2018/844/EU kterou se mění Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
Doporučení komise (EU) 2016/1318
Novela zák. 406/2000 Sb. ve znění dalších úprav a jeho prováděcích vyhlášek.
Novela vyhl. 78/2012 Sb. o energetické náročnosti budov
Nové normy ČSN EN ISO Energetická náročnost budov.
Novela ČSN 73 0540-2 : Tepelná ochrana budov - Požadavky.

## Slide 3: Přehled dosud vydaných směrnic EU v oblasti energetické náročnosti budov
Směrnice EP a RADY 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
Směrnice EP a RADY 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Směrnice EP a RADY 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
Směrnice EP a RADY 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku
Směrnice EP a RADY 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
Směrnice EP a RADY 2012/27/EU o energetické účinnosti
tyto dvě směrnice nahrazuje nová 2018/844/EU

## Slide 4: Směrnice EP a RADY 2018/844/EU kterou se mění Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
EU se zavázala, že vytvoří udržitelný, konkurenceschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém.
stanoví ambiciózní závazky EU pro:
další snižování emisí skleníkových plynů alespoň o 40% do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990
zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů
dosažení úspor energie a zvýšení energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti v Evropě.
Produkce CO2 podle oborů:
tepelné elektrárny 25%
zemědělství 24%
průmysl 21%
doprava 14%
bydlení 6%
ostatní zdroje 10%

## Slide 5: Základní cíle směrnice ep a rady 2018/844/eu
Výstavba vysoce účinných budov bez emisí uhlíku jak u nových budov, tak u rekonstruovaných budov.
Zvýšit počet komplexně energeticky asanovaných stávajících budov rovným přístupem k financování, včetně opatření pro sociální bydlení a zohlednění spotřebitelů potýkajících se s energetickou chudobou.
Podporovat rozvoj dovedností a vzdělávání v odvětvích stavebnictví a energetiky.
K provedení energeticky úsporných opatření zohlednit delší životnost budovy z hlediska nákladové účinnosti či narušení provozu.
Věnovat pozornost kvalitě vnitřního vzduchu v budovách a zdravému vnitřnímu prostředí v budovách.
Nezaměřovat opatření na snížení energetické náročnosti budov pouze na jejich obvodový plášť, ale věnovat pozornost všem relevantním prvkům budov a jejich technickým systémům.

## Slide 6
Podporovat přírodní řešení, např. vhodné návrhy městské zeleně a zelené střechy i střechy které poskytují budovám izolaci i stín a přispívají tak k nižší spotřebě energie.
Podporovat výzkum a ověřování nových řešení pro snižování energetické náročnosti historických staveb.
Podporovat vysoce účinné alternativní systémy, jsou-li technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné
Zlepšit transparentnost certifikátů energetické náročnosti budov.
Podporovat instalace samoregulačních zařízení individuálně regulujících teplotu každé místnosti, resp. v samostatné vytápěné zóně ucelené části budovy; u stávajících budov zvážit, jsou-li ekonomicky proveditelné.
Podporovat rozvoj elektromobility, zavedení vysokokapacitních komunikačních sítí.
Klást vyšší důraz na inspekce centralizovaných otopných a klimatizačních soustav kombinovaných s větracími systémy.
Podporovat automatizaci budov a elektronické monitorování technických systémů budov.
Základní cíle směrnice ep a rady 2018/844/eu

## Slide 7: Úřední věstník Evropské unie – L 208/45
DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2016/1318 ze dne 29. 7. 2016:
Ke dvěma zásadním požadavkům podle stávajícího právního rámce patří zajištění toho, aby:
do 31. prosince 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie,
podpora transformace stávajícího fondu budov k dosažení norem budov s téměř nulovou spotřebou energie.

## Slide 8: Předpokládané referenční hodnoty pro energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie pro rok 2020:
Oblast středozemní – RD : 0 – 15 kWh/m2.a čisté primární energie - ENB
měrná neobnovitelná primární energie 50 – 65 kWh/m2.a,
která je pokryta min. hodnotou 50 kWh/m2.a
z obnovitelných zdrojů vyráběných v místě situování budovy
(Athény, Larnaka, Luga, Sevilla, Palermo)
Kontinentální oblast – RD : 20 – 40 kWh/m2.a čisté primární energie - ENB
měrná neobnovitelná primární energie 50 – 70 kWh/m2.a
která je pokryta min. hodnotou 30 kWh/m2.a
z obnovitelných zdrojů vyráběných v místě situování budovy
( Bratislava, Lublaň, Milán, Vídeň)
Oceánská oblast – RD : 15 – 30 kWh/m2.a čisté primární energie - ENB
měrná neobnovitelná primární energie 50 – 65 kWh/m2.a,
která je pokryta min. hodnotou 35 kWh/m2.a
z obnovitelných zdrojů vyráběných v místě situování budovy
(Amsterdam, Berlín, Brusel, Kodaň, Praha, Varšava)

## Slide 9: Některé změny návrhu znění zákona č. 406/2000 o hospodaření energií (zpracováno podle neoficiálního pracovního znění zákona)
§7 V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy … to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení:
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla.
g) vybavit v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií .. každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie..

## Slide 10: Některé změny návrhu znění zákona č. 406/2000 o hospodaření energií (zpracováno podle neoficiálního pracovního znění zákona)
§10 odst. d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů údaje týkající se energetického auditu, energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů.
§ 10a – odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů
Energetický specialista je dále povinen absolvovat vzdělávací akce zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“) v období do 3 let od udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty nebo od ukončení posledního průběžného vzdělávání a získat potřebný počet kreditů stanovený prováděcím právním předpisem účastí na vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání.

## Slide 11: NovÉ čsn en iso

## Slide 12: NovÉ čsn en iso

## Slide 13: nové ČSN EN ISO
ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy.
ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) Energetická náročnost budov. Ukazatele, požadavky, klasifikace a osvědčení. Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti.
ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337) Energetická náročnost budov. Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků. Část 1: Přehled možností.
ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335) Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty.
ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) Energetická náročnost budov – Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné latentní tepelné zatížení – Část 1: Postupy výpočtu.
Platí od 1. 4. 2018. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13790.
ČSN EN ISO 52022-1 Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtů charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením.
ČSN EN ISO 52022-3 (73 0333) Energetická náročnost budov. Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Podrobná metoda výpočtů charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením.
ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318) Energetická náročnost budov. Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty. Část 1. Obecné postupy výpočtu.

## Slide 14: Revidované ČSN EN ISO
ČSN EN ISO 12631 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů. Výpočet součinitele prostupu tepla.
ČSN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody.
ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda.
ČSN EN 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty.
ČSN EN ISO 14683 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. Lineární činitel prostupu tepla. Zjednodušené metody a orientační hodnoty
ČSN EN ISO 13786 Tepelné chování stavebních dílců. Dynamické tepelné charakteristiky. Výpočtové metody.
ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov. Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním. Výpočtová metoda.
ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic. Výpočet součinitele prostupu tepla. Část 1: Obecně.
ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic. Výpočet součinitele prostupu tepla. Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.

## Slide 15: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
V současné době probíhá revize zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek a revize ČSN musí reagovat na tyto předpisy.
Dosavadní systém požadovaných a doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla již není optimální:
V době nabytí účinnosti normy již musí být všechny nové budovy stavěny v „nulovém“ standardu a u rekonstruovaných budov se bude požadovat splnění stejných požadavků.
Zavedení „referenčních“ hodnot „U“ pro stavebně-energetické výpočty a pro některé speciální případy (dotační programy).
Posun dříve doporučených hodnot součinitelů prostupu tepla na hodnoty požadované a s jejich korekturami, aby byly běžně dosažitelné.
Posun doporučených současných hodnot U pro pasivní domy na hodnot na doporučené.
Uem požadavky budou sjednocené s návrhem revize Vyhlášky č. 78/2013 Sb.

## Slide 16: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
Dříve doporučené
Dříve pasivní

## Slide 18: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
Dříve požadované
Dříve doporučené

## Slide 19: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
Dříve požadované
Dříve doporučené

## Slide 20: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
Doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem, REC

## Slide 21: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
Požadované a doporučené hodnoty Uem pro pasivní a nulové domy

## Slide 22: Změna (revize) ČSN 73 0540 – část 2/2011
Ale co ostatní části normy ČSN 73 0540 ?
ČSN 73 0540 -3: Návrhové hodnoty veličin (jsou před rokem 2005 – tj. 15 let staré!)
ČSN 73 0540 -4: Výpočtové metody (některé jsou v nesouladu s EN a ISO!)
ČSN 73 0540 -1: Terminologie (rovněž nesoulad s EN a ISO!)

## Slide 23
Příklad RD

## Slide 24: Rodinný dům – rekuperace – solární systém 10 m2 – PTV z 20% elektr. proudem
Zdroj vytápění | Uem W/m2K | MRPT kWh/m2.a | Spotřeba tepla kWh/m2.a | Spotřeba větrání kWh/m2.a | Spotřeba TV kWh/m2.a | Primární energie kWh/m2.a
Kotel na hnědé uhlí | 0,17 | 62 | 103 | 4 | 27 | 169
Tepelné čerpadlo vzduch - voda | 0,17 | 62 | 82 | 4 | 23 | 126
Kotel na peletky | 0,17 | 62 | 103 | 4 | 27 | 61
Kotel na zemní plyn | 0,17 | 62 | 108 | 4 | 27 | 166
Požadavek na maximální množství neobnovitelné primární energie
MNPE max = 50 – 65 kWh/m2.a

## Slide 25: RD s tepelným čerpadlem vzduch - voda
Kriterium | Plocha solárních kolektorů |  |  | 
 | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2
Uem (W/m2K) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18
MRPT (kWh/m2.a) | 62 | 62 | 62 | 62
Teplo (kWh/m2.a) | 82 | 82 | 82 | 82
Větrání (kWh/m2.a) | 4 | 4 | 4 | 4
Teplá voda (kWh/m2.a) | 23 | 23 | 23 | 23
MNPE – primární energie (kWh/m2.a) | 118 > 65 | 98 > 65 | 79 > 65 | 59 < 65
Faktor neobnovitelné primární energie hodnocené budovy pro elektřinu………….. 3,0

## Slide 26: Faktory primární energie podle EN ISO 52000-1
V tabulce je uveden PEF použitý v nařízení o stavebnictví v několika evropských členských státech a výchozí hodnoty normy EN-ISO 52000-1 "Energetická účinnost budov - Celkové posouzení EPB - Část 1: Obecný rámec a postupy".

## Slide 27
A jak vypadá to vypadá u našich sousedů v Německu ?
Čistá výroba elektřiny pro veřejné dodávky elektřiny, první pol. 2018
jádro hn. uhlí č. uhlí plyn voda biomasa vítr slunce
Německo si zakázalo jaderné a staré černo i hnědouhelné elektrárny:
bude muset nahradit 50% své současné elektrárenské produkce jinými zdroji - stabilními, které drží celou energetickou soustavu a nepodléhají nahodilým výkyvům typu počasí !!!
Vedle toho chce omezovat spalovací trakci u automobilů a hodlá přejít do roku 2030 na elektromobilitu. Takže nápor na produkci elektřiny mohutně poroste.
Grafik: B. Burger, Fraunhofer ISE;
Daten: DESTATIS und Leipziger Strombörse EEX, energetisch korrigierte Werte
137 TWh
Chart: 
| Zemědělství a lesnictví | Průmysl | Doprava | Ostatní odvětví | Domácnosti
 | 26.8 | 300 | 281.9 | 137.8 | 289.8

## Slide 28
A jak vypadá to vypadá u našich sousedů v Německu ?
Němci sice zavřeli poslední hlubinný uhelný důl, přitom ale zůstaly a prosperují i nadále dva povrchové hnědouhelné lomy (Garzweiler a Hambach) a dělají dokonce dalekosáhlé plány na rozšíření výroby
jen za poslední tři roky bylo v Německu z vesnic ležících v hranicích hnědouhelných revírů vystěhováno přes 40 tisíc lidí.
jestliže byl plán výroby až 20 % elektřiny za pomoci obnovitelných zdrojů do roku 2020 splněn, další cíl 50 % do roku 2030 je dost mlhavý
plánovalo se, že zámožní Němci nakoupí do roku 2020 nejméně 1 milion elektromobilů, ve skutečnosti se k tomuto ukazateli nepodařilo ani přiblížit.
Němci by ale nebyli Němci, kdyby všechno důkladně nespočítali a nezačali hledat optimální řešení - do původně zeleného projektu: „Energetický obrat - růst a blahobyt bez ropy a uranu“, zařadili výstavbu nových tepelných elektráren - čtyř na hnědé uhlí a dvaceti šesti na černé uhlí (podle finských technologií, které minimalizují všechny záporné účinky).

## Slide 29
Jaké jsou hlavní nevýhody obnovitelných zdrojů ?
závislost na počasí a zároveň nemožnost manévrování kapacitou (existuje alespoň jedna ocelárna napájená větrníky nebo slunečními bateriemi?)
jsou naprosto ztrátové - v současné době není ani jeden alternativní zdroj elektrické energie s horizontem návratnosti nižším než 30 let

## Slide 30: Děkuji za pozornost
Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
Centrum stavebního inženýrství a.s.
vpanovec@csizlin.cz